## Nieuwe Licentie Importeren

Om met Bake-it te kunnen werken, heeft u een licentie nodig. Heeft u gebruikersrecht voor Bake-it dan ontvangt u een licentiecode van Marti BV. Via deze persoonlijke licentiecode kunt u de licentie overhalen via het Bake-it Update Centrum.

Hieronder staat beschreven hoe u uw Bake-it via het overhalen van een nieuwe licentie weer actief kunt maken. Is uw licentie nog niet afgelopen, maar wilt u wel een nieuwe licentie overhalen begin dan bij stap 2b.

- Als u Bake-it start, verschijnt de melding dat de licentie is afgelopen, druk op [OK]

- a.	De vraag verschijnt of u het Bake-it Update Centrum wilt starten, druk op [Ja] en

het Bake-it Update Centrum wordt gestart.

  - Wilt u het Bake-it Update Centrum starten zonder dat u licentie is afgelopen? Dan kunt u deze starten via menupad [Bestand / Bake-it Update Centrum]

- Ga in het Bake-it Update Centrum naar menu Downloads / Bake-it Persoonlijke licentie

- Voer nu uw gebruikersnummer en paswoord in en druk op [Sluiten].

- Het Bake-it Update Centrum maakt automatisch connectie met internet en kijkt of er een licentie voor deze licentiecode klaarstaat. Start Internet niet automatisch op, doe dit dan handmatig en druk op het knopje [Check Update].

- Klik [Ja] op de vraag of u de licentie wilt downloaden.

- Klik [Ja] op de vraag of u de installatie wilt starten.

- De nieuwe licentiegegevens verschijnen en Bake-it wordt opgestart.

Werkt u met meerdere pc’s in een netwerk, dan hoeft u maar éénmaal de licentie via internet over te halen. Op de andere pc’s hoeft u dan alleen de nieuwe licentie te importeren in Bake-it via menupad [Bestand / Onderhoud menu / Importeren licentie].